FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO

- ATENÇÃO: ANTES DE MANUSEAR COM O PRODUTO CLEAN AC 850 LEIA

ESTÁ FICHA.

# I – INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E USO

## NOME DO PRODUTO. CLEAN AC 850

USO. NEUTRALIZANTE DE ROUPAS EM LAVANDERIAS.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CORROSIVO

CLASSIFICAÇÃO PARA TRANSPORTE. NÃO POSSUI

II- PROCEDIMENTOS DE MANUSEIO E EXPOSIÇÃO AO MEIO AMBIENTE

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. UTILIZAR AVENTAL, LUVAS, BOTAS,E ÓCULOS DE SEGURANÇA.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO LOCAL. CHUVEIRO DE SEGURANÇA E LAVA OLHOS.

INCOMPATIBILIDADE. INCONPATÍVEL COM PRODUTOS ÁCIDOS.

PROCEDIMENTO EM CASO DE VAZAMENTO OU DERRAMAMENTO. CONTER O VAZAMENTO E COLOCAR O PRODUTO DENTRO DE SACOS PLASTICOS OU BALDES..  EVITE QUE OS RESÍDUOS PENETREM EM BUEIROS ESGOTOS OU CURSOS D’ÁGUA.

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM. ESTOCAR O PRODUTO NA EMBALAGEM ORIGINAL EM LOCAL FRESCO, SECO E LONGE DE ALIMENTOS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

III PRIMEIROS  SOCORROS

EVITAR CONTATO COM A PELE E OS OLHOS

OLHOS.  LAVÁ-LOS COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA POR NO MÍNIMO 15 MINUTOS , NEUTRALIZE COM SOLUÇÃO DE 2% DE ÁCIDO BÓRICO E MANTENDO AS PÁLPEBRAS ABERTAS PROCURE UM MÉDICO.

PELE. REMOVER A ROUPA CONTAMINADA. LAVAR AS PARTES ATINGIDAS COM ÁGUA  EM ABUNDÂNCIA POR 15 MINUTOS .  LAVAR COM SOLUÇÃO ÁCIDA (VINAGRE) APÓS ENXAGUAR.

INGESTÃO. NÃO PROVOCAR VÔMITOS. BEBER 1 OU 2 COPOS DE ÁGUA OU LEITE DE MAGNÉSIA. A SEGUIR DE 1 COLHER DE ÓLEO  COMESTÍVEL. PROCURAR UM MÉDICO.

INALAÇÃO. REMOVER A PESSOA PARA LOCAL VENTILADO E PROCURAR ORIENTAÇÃO MÉDICA.

IV PROPRIEDADES FISICO QUÍMICAS

FORMA.  PÓ                                COR.  BRANCO

ODOR   . TÍPICO IRRITANTE      PH. 3,5 – 4,0

V - COMPOSIÇÃO

METABISSULFITO DE SÓDIO – SULFATO DE SÓDIO.

VI INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

PELE. CAUSA IRRITAÇÕES.

OLHOS. CAUSA DANOS .

INGESTÃO. CAUSA QUEIMADURAS PARA AS MEMBRANAS MUCOSAS.

INALAÇAO. IRRITAÇÃO NASAL E GARGANTA. LIBERA GASES.

CIT/RS . FONE 0800 780200  / 51 2236110