FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO

- ATENÇÃO: ANTES DE MANUSEAR COM O PRODUTO ESP F 200 CL  LEIA

ESTÁ FICHA.

# I – INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E USO

## NOME DO PRODUTO. ESP F 200 CL

USO. LIMPEZA ALCALINA CLORADA.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CORROSIVO

CLASSIFICAÇÃO PARA TRANSPORTE. ONU N° 1824 – GRUPO DE RISCO II

II- PROCEDIMENTOS DE MANUSEIO E EXPOSIÇÃO AO MEIO AMBIENTE

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. UTILIZAR AVENTAL, LUVAS, BOTAS,E ÓCULOS DE SEGURANÇA.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO LOCAL. CHUVEIRO DE SEGURANÇA E LAVA OLHOS.

INCOMPATIBILIDADE. INCONPATÍVEL COM PRODUTOS ÁCIDOS.

PROCEDIMENTO EM CASO DE VAZAMENTO OU DERRAMAMENTO. CONTER O VAZAMENTO COM MATERIAL INERTE ( AREIA ).  EVITE QUE OS RESÍDUOS PENETREM EM BUEIROS ESGOTOS OU CURSOS D’ÁGUA.

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM. ESTOCAR O PRODUTO NA EMBALAGEM ORIGINAL EM LOCAL FRESCO, SECO E LONGE DE ALIMENTOS.

III PRIMEIROS  SOCORROS

EVITAR CONTATO COM A PELE E OS OLHOS

OLHOS.  LAVÁ-LOS COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA POR NO MÍNIMO 15 MINUTOS , NEUTRALIZE COM SOLUÇÃO DE 2% DE ÁCIDO BÓRICO E MANTENDO AS PÁLPEBRAS ABERTAS PROCURE UM MÉDICO.

PELE. REMOVER A ROUPA CONTAMINADA. LAVAR AS PARTES ATINGIDAS COM ÁGUA  EM ABUNDÂNCIA POR 15 MINUTOS .  LAVAR COM SOLUÇÃO ÁCIDA (VINAGRE) APÓS ENXAGUAR.

INGESTÃO. NÃO PROVOCAR VÔMITOS. BEBER 1 OU 2 COPOS DE ÁGUA OU LEITE DE MAGNÉSIA. A SEGUIR DE 1 COLHER DE ÓLEO  COMESTÍVEL. PROCURAR UM MÉDICO.

INALAÇÃO. REMOVER A PESSOA PARA LOCAL VENTILADO E PROCURAR ORIENTAÇÃO MÉDICA.

IV PROPRIEDADES FISICO QUÍMICAS

FORMA.  LIQUIDA       -           COR. INCOLOR

DENSIDADE. 1,20            -           PH. 10,5  SOL. 1%

V - COMPOSIÇÃO

LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, AMINA ÓXIDA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO.

VI INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

PELE. CAUSA QUEIMADURAS.

OLHOS. CAUSA DANOS SEVEROS.

INGESTÃO. CAUSA QUEIMADURAS PARA AS MEMBRANAS MUCOSAS.

INALAÇAO. IRRITAÇÃO NASAL E GARGANTA.

CIT/RS . FONE 0800 780200  / 51 2236110